| 大连职业技术学院 | 机械加工工艺过程卡片 | 零件号 | 零件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拨动杆 |
| 工序号 | 工序名称 | 设备 | 夹具 | 刀具 | 量具 | 备注 |
|  |  | 名称 | 型号 | 名称 | 规格 | 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |  |
| Ⅰ | 粗铣，半精铣铣M平面 | 铣床 | X62 | V口虎钳 |  | 高速钢端铣刀 | 25 |  |  |  |
| Ⅱ | 车φ25mm外圆成，钻-扩-铰φ16H7mm孔成，车N面,倒角 | 普通车床 | CA6140 | 专用夹具 |  | 车刀、高速钢锥柄麻花钻扩孔钻铰刀 |  | 游标卡尺 | 125×0．02 |  |
| Ⅲ | 钻-扩-铰φ10H7mm孔 | 立式钻床 | Z535 | 专用夹具 |  | 高速钢锥柄麻花钻扩孔钻铰刀 |  | 游标卡尺 |  |  |
| Ⅳ | 粗刨-精刨130°槽 | 刨床 | Ｂ665 | 专用夹具 |  | 成型刨刀 |  |  |  |  |
| Ⅴ | 铣P、Q面 | 铣床 | X62 | 专用夹具 |  | 三面刃铣刀 |  | 游标卡尺 |  |  |
| Ⅵ | 钻2-M8mm底孔2-φ6.5mm | 立式钻床 | Z535 | 专用夹具 |  | 高速钢锥柄麻花钻 |  |  |  |  |
| Ⅶ | 攻丝2-M8mm | 立式钻床 | Z535 | 专用夹具 |  | 丝锥 M8 |  |  |  |  |